江 苏 华 方 电 气 产 品 技 术 规 范 书

设备名称：HFJS1250A型变频地网接地电阻测试仪

型    号： HFJS1250A系列

数    量：1台/套

生产厂家：江苏华方电气技术有限公司

一、产品技术参数

1、阻抗测量范围：0～200Ω

2、分辨率：0.001Ω

3、测量误差：±（读数×2％+0.005Ω）

4、抗工频50Hz 电压干扰能力：10V

5、测试电流波形：正弦波

6、测试电流频率：45Hz、55Hz 双频

7、最大输出电流：3/5A

8、最大输出电压：400V

9、测量线要求： 电流线铜芯截面积≥1.5mm2

电压线铜芯截面积≥1.0mm2

10、供电电源：AC220V±10％，50Hz

11、外形尺寸：440×350×210

12、仪器重量：10kg

二、性能特点

HFJS125A型变频地网接地电阻测试仪可测变电站地网（4Ω）、水火电厂、微波站（10Ω）、避雷针（10Ω）多用机型，采用了新型变频交流电源、微机处理控制和信号处理等技术，科学的解决了测试过程中的抗干扰问题，简化了试验操作过程，提高了测试结果的精度和准确性，降低了试验人员的劳动强度和试验成本。是继传统接地摇表以及数字接地电阻测试仪后的新一代接地电阻测试仪。

HFJS1250A型变频地网接地电阻测试仪性能特点

1、仪器适用于测试各类接地装置的工频接地阻抗、接触电压、跨步电压、等工频特性参数以及土壤电阻率。2、仪器采用异频抗干扰技术，能在强干扰环境下准确测得工频50Hz下的数据。测试电流最大5A，不会引起测试时接地装置的电位过高，同时它还具有极强的抗干扰能力，故可以在不停电的情况下进行测量。

3、采用异频抗干扰技术，能在强干扰环境下准确测得工频50Hz下的数据。测试电流最大5A，不会引起测试时接地装置的电位过高，同时它还具有极强的抗干扰能力，故可以在不停电的情况下进行测量。

4、测量的工频等效性好。测试电流波形为正弦波，频率仅与工频相差为5Hz，使用45Hz 和55Hz 两种频率进行测量。

5、抗干扰能力强。本仪器采用异频法测量，配合现代软硬件滤波技术，使得仪器具有很高的抗干扰性能，测试数据稳定可靠。

6、精度高。基本误差仅0.005Ω，可用来测量接地阻抗很小的大型地网。

7、功能强大。可测量电流桩，电压桩，接地电阻，跨步电压，接触电压。

8、操作简单。全中文菜单式操作，直接显示出测量结果。

9、布线劳动量小，无需大电流线。

三、服务质量要求

1、资料要求

提供完整的技术资料，仪器配置清单，说明书齐全（如英文版的要提供相应的中文说明书），并带电子版说明书，试验报告。各种证件齐全，包括产品合格证、保修卡。

2、售后服务

质保期为三年、终生维护，质保期内若出现质量、技术问题，供方应及时（接到需方的正式通知后72小时内）到需方免费进行维修，质保期满后的维修应按照供方的售后服务方式进行处理，保证满足供方的维修需求，但供方应对需方提出的疑难问题提供技术指导。

3、培训（双方协商）

供方免费对需方人员定期进行技术培训，培训内容包括：设备的正确使用和操作、软件功能的应用、设备的日常维护和一般故障的排除等，使操作人员对设备的性能有一个全面的认识，熟练操作整套设备及软件，并能对一般故障进行处理，为参与培训的人员提供必要的技术指导。

4、验收标准和方式（双方协商）

对设备的验收采取现场运行方式进行，供方派技术人员到现场进行试验、培训，保证设备运行指标合格，需方需全力配合。

5、其他未尽事宜双方商量解决。